## Slide 1: Capitulo 4: Multiple Spanning Tree Protocol
Instructor Materials
CCNP Enterprise: Core Networking

## Slide 2: Capitulo 4 Contenido
Este capítulo cubre el siguiente contenido:
Multiple Spanning Tree Protocol - esta sección explica las ventajas y operaciones del Multiple Spanning Tree Protocol (MST).

## Slide 3: Multiple Spanning Tree Protocol
El estándar 802.1D original solo admitía una instancia STP para una red de conmutadores completa. Lo que significa que no fue posible cargar tráfico compartido entre enlaces bloqueando VLAN específicas en una línea y bloqueando otras VLAN en enlaces alternativos.
El Multiple Spanning Tree Protocol (MST ) asigna una o varias VLAN a una instancia STP.

## Slide 4: Multiple Spanning Tree Protocol Topologia CST
La siguiente figura muestra una topología Common Spanning Tree (CST) . Las VLAN 1 a 4 comparten la misma topología. El tráfico de SW2 a SW3 debe pasar por SW1. Si solo SW2 y SW3 tuvieran dispositivos finales en VLAN 4, la topología no se podría ajustar para permitir que el tráfico atraviese directamente entre los dos conmutadores.

## Slide 5: Multiple Spanning Tree Protocol Topoloigia PVST
Per-VLAN Spanning Tree (PVST) proporciona una instancia de árbol de expansión separada para cada VLAN configurada en la red. Las topologías siguientes muestran cómo los conmutadores mantienen una topología STP diferente para cada una de las cuatro VLAN. En entornos con miles de VLAN, mantener un estado STP para cada VLAN puede sobrecargar el procesador del conmutador.

## Slide 6: Multiple Spanning Tree Protocol Topologia MST
MST asigna una o varias VLAN a un árbol STP, llamado instancia MST (MSTI). La figura muestra cómo los conmutadores mantienen topologías STP para cuatro VLAN. Si se agregaran más VLAN al entorno, los conmutadores mantendrían tres topologías STP si las VLAN se alinearan con uno de los MSTI existentes.

## Slide 7: Multiple Spanning Tree Protocol MST Region
Un grupo de conmutadores MST con la misma configuración de alto nivel se conoce como región MST. MST incorpora mecanismos que hacen que una región MST aparezca como un único conmutador virtual ante conmutadores externos.

## Slide 8: Multiple Spanning Tree Protocol MST Instances
MST utiliza una instancia especial, la instancia 0, llamada internal spanning tree (IST). Siempre es la primera instancia y se ejecuta en todas las interfaces de puertos del switch en la región MST, independientemente de las VLAN asociadas con los puertos. La información adicional sobre otros MSTI está anidada en la IST BPDU que se transmite por toda la región MST. Esto permite que MST anuncie solo un conjunto de BPDU, lo que minimiza el tráfico STP.
Nota: Se admiten hasta 16 instancias MST de forma predeterminada.

## Slide 9: Multiple Spanning Tree Protocol MST Configuracion
Los siguientes pasos se utilizan para configurar MST:
Paso 1. Definir MST como el STP con el comando spanning-tree mode mst
Paso 2. (Opcional) Definir la prioridad de la instancia MST, utilizando uno de dos métodos:
          spanning-tree mode mst instance-number priority priority
          spanning-tree mode mst instance-number root {primary | secondary} [diameter diameter]
          (Nota: la prioridad es un valor entre 0 y 61440 en incrementos de 4096. La palabra primary establece la prioridad en 24576 y la palabra clave secundary establece la prioridad en 28672).
Paso 3. Asociar una VLAN a una instancia MST. De forma predeterminada, todas las VLAN están asociadas a la instancia MST 0. Se debe ingresar al submodo de configuración de MST con el comando spanning-tree mst configuración. Luego, las VLAN se asignan a una instancia MST diferente con el comando inst instance instance-number vlan vlan-id.

## Slide 10: Multiple Spanning Tree Protocol MST Configuracion (Cont.)
Paso 4. Especifique el número de versión de MST. El número de versión de MST debe coincidir para todos los conmutadores en la misma región MST. El número de versión de MST se configura con la versión de revisión del comando de revision version.
Paso 5. (Opcional) Defina el nombre de la región MST. Las regiones MST son reconocidas por conmutadores que comparten un nombre común. De forma predeterminada, el nombre de una región es una cadena vacía. El nombre de la región MST se establece con el nombre del comando name mst-region-name.

## Slide 11: Multiple Spanning Tree Protocol MST Verificacion
Para verificar MST, utilice el comando show spanning-tree mst configuration.
Se puede obtener información relevante del árbol de expansión con el comando show spanning- tree.
Se muestra una vista consolidada de la tabla de topología MST con el comando show spanning-tree mst [instance-number].
Las configuraciones de MST específicas se ven para una interfaz específica con el comando show spanning-tree mst interface interface-id.

## Slide 12: Multiple Spanning Tree Protocol MST Ajuste
MST soporta el ajuste de costo y la prioridad del puerto.
El comando spanning-tree mst instance-number cost cost sets establece el costo de la interfaz.

## Slide 13: Multiple Spanning Tree Protocol MST ajuste (Cont.)
The interface config command spanning-tree mst instance-number port-priority priority sets the interface priority.
El comando de configuración spanning-tree mst instance-number port-priority priority sets establece la prioridad de la interfaz.

## Slide 14: Multiple Spanning Tree Protocol Errores communes MST
Hay dos errores de configuración comunes dentro de la región MST:
Asignación de VLAN al IST
Trunk link pruning

## Slide 15: Multiple Spanning Tree Protocol Asignar VLAN al IST
Es posible que la topología IST no se correlacione con la capa de acceso y podría introducir un puerto de bloqueo que no fue intencional.
En el ejemplo, si el tráfico entre la PC-A y la PC-B fluyera a través de la interfaz Gi1/0/2, ya que es un puerto de acceso asignado a la VLAN 10. Sin embargo, todas las interfaces pertenecen a la instancia IST.
SW2 debe bloquear entre Gi1/0/1 o Gi1/0/2. Dado que SW1 root bridge, SW2 bloquea Gi1/0/2 según el identificador de puerto de SW1. Por lo tanto, bloquear la instancia IST.
Hay dos soluciones para este escenario:
  Mueva la VLAN 10 a una instancia de MSTI que no sea IST. Si hace esto, los conmutadores crearán una topología basada en los enlaces que utiliza ese MSTI.
  Permita las VLAN asociadas con IST en todos los enlaces entre conmutadores (troncales).

## Slide 16: Multiple Spanning Tree Protocol Trunk Link Pruning
Pruning of VLANs on a trunk link es una práctica común para el equilibrio de carga. Sin embargo, es importante que no se produzca el pruning de VLAN para VLAN en el mismo MST en diferentes enlaces de red.
Los enlaces entre SW1 a SW2 y SW1 a SW3 se han eliminado para ayudar con el equilibrio de carga del tráfico.
Después de implementar los cambios, los usuarios conectados a SW1 y SW3 ya no pueden comunicarse con los servidores de SW1.
Esto se debe a que las VLAN en los enlaces troncales cambian, pero no la topología MSTI.

## Slide 17: Multiple Spanning Tree Protocol MST Region Boundary
Un límite de región MST es cualquier puerto que se conecta a un conmutador que se encuentra en una región MST diferente o que se conecta a BPDU 802.1D o 802.1W.
Los MSTI nunca interactúan fuera de la región y los conmutadores MST pueden detectar vecinos PVST+ en los límites de la región MST.
La propagación de CST en el límite de la región MST implica una característica llamada mecanismo de simulación PVST. Envía BPDU PVST+ y RSTP, una para cada VLAN.
El mecanismo de simulación PVST es necesario porque las topologías PVST+/RSTP no comprenden la estructura de las BPDU de IST.
Cuando el límite del MST recibe la BPDU PVST+, no asigna la VLAN al MSTI. En cambio, el límite de MST asigna la BPDU PVST+ de la VLAN 1 a la instancia. Sólo hace esto cuando recibe una BPDU PVST en un puerto.

## Slide 18: Multiple Spanning Tree Protocol MST Region Consideraciones de diseño
Hay dos consideraciones de diseño al integrar una región MST con un entorno PVST+/RSTP:
Región MST como root bridge
La región MST no es un root bridge para ninguna VLAN

## Slide 19: Multiple Spanning Tree Protocol MST Region como Root Bridge
La región MST como root bridge garantiza que todos los puertos límite de la región inunden la misma BPDU de instancia IST a todas las VLAN en la topología PVST. Esto hace que la instancia IST sea preferida sobre cualquier otro conmutador en la topología PVST+. La región MST aparece como un solo dispositivo y los conmutadores PVST+ detectan y colocan el enlace alternativo en un estado de bloqueo.

## Slide 20: Multiple Spanning Tree Protocol MST Region No Root Bridge para cuaquier VLAN
En el caso de que la región MST no sea un root bridge para ninguna VLAN, los puertos límite de la región MST solo pueden bloquear o reenviar para todas las VLAN.
No existe una opción para equilibrar la carga del tráfico porque la instancia IST debe permanecer constante.
Si el conmutador MST detecta una BPDU mejor para una VLAN específica en un puerto límite, el conmutador utilizará la BPDU guard para bloquear el puerto. Esto se denomina PVST simulation check y se realiza para garantizar una topología sin bucles.

## Slide 21: Preparacion para el Exam

## Slide 22: Prepare for the Exam Key Topics for Chapter 4
Description
Multiple Spanning Tree Protocol
MST instance
MST region
Internal Spanning Tree (IST)
MST region boundary

## Slide 23: Prepare for the Exam Key Terms for Chapter 4
Terms
Common Spanning Tree (CST)
Internal spanning tree (IST)
MST instance (MSTI)
MST region
MST region boundary
PVST simulation check

## Slide 24: Prepare for the Exam Command Reference for Chapter 4
Task | Command Syntax
Configure the switch for a basic MST region that includes all VLANS and the version number 1 | spanning-tree mode mst spanning-tree mst configuration instance 0 vlan 1-4094 revision 1
Modify a switch’s MSTI priority or make it the root bridge for the MSTI | spanning-tree mst instance-number priority priority OR spanning-tree mst instance-number root {primary ¦ secondary}[diameter diameter]
Specify additional VLANs to an MSTI | spanning-tree mst configuration instance instance-number vlan vlan-id
Change the MST version number | spanning-tree mst configuration revision version
Change the port cost for a specific MSTI | spanning-tree mst instance-number cost cost
Change the port priority for a specific MSTI | spanning-tree mst instance-number port- priority priority
Display the MST configuration | show spanning-tree mst configuration
Verify the MST switch status | show spanning-tree mst [instance-number]
View the STP topology for the MST | show spanning-tree mst interface interface-id